## Slide 1
appunti / CPU 8-bit
Copertina · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 1 / 9
dalle porte logiche al codice
Costruire una
CPU a 8 bit,
passo dopo passo.
Un percorso per capire come funziona un computer:
progettare i circuiti, scrivere assembly
e seguire ogni istruzione.
Hardware · Assembly · Simulatore web
dentro la CPU
registri
ALU
unità di
controllo
memoria
bus dati · 8 bit
capire, costruendo.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 2
appunti / CPU 8-bit
L’idea · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 2 / 9
il punto di partenza
Come fa un circuito
a eseguire un programma?
1
Partire dalle basi
Porte logiche, segnali, clock:
rendere visibili i meccanismi.
2
Costruire i blocchi
Collegare ALU, registri e memoria
in una CPU didattica.
3
Scrivere il software
Tradurre semplici programmi
in istruzioni eseguibili.
4
Seguire ogni passaggio
Osservare dati e controllo
per capire cosa accade.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 3
appunti / CPU 8-bit
Il percorso · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 3 / 9
un progetto che cresce per esperimenti
Dalla logica al computer.
1
Segnali e porte
0 e 1, livelli logici
e operazioni booleane.
⟶
2
Calcolo e stato
Somma, sottrazione,
registri e flag.
⟶
3
Dati e controllo
Bus, memoria,
clock e microcodice.
⟶
4
Programmi
Assembly, byte macchina
e prove di esecuzione.
Ogni blocco si studia, si prova e si collega agli altri.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 4
appunti / CPU 8-bit
L’architettura · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 4 / 9
le scelte di base della ISA
Piccola, ma con una struttura completa.
Bus dati
8 bit
Un byte alla volta
tra i blocchi della CPU.
Bus indirizzi
16 bit
Spazio indirizzabile:
64 KiB, un byte per cella.
Registri generali
8
R0–R7 conservano i dati
usati dai programmi.
Architettura di Von Neumann: codice e dati condividono la memoria.
Lo spazio indirizzabile descrive la ISA; la memoria fisica dipende dalla board.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 5
appunti / CPU 8-bit
I blocchi · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 5 / 9
chi fa cosa dentro la CPU
Quattro ruoli, un sistema.
1
ALU · calcolare
Operazioni logiche e aritmetiche.
I flag descrivono il risultato.
2
Registri · conservare
Dati temporanei e stato della CPU.
RA e RB alimentano la ALU.
3
Memoria e bus · trasferire
La memoria contiene codice e dati.
I bus li collegano alla CPU.
4
Control Unit · coordinare
Il microcodice attiva i segnali
nell’ordine previsto dal clock.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 6
appunti / CPU 8-bit
Le istruzioni · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 6 / 9
un’istruzione diventa una sequenza di azioni
Leggere. Interpretare. Eseguire.
1
Fetch
Il Program Counter indica
il prossimo byte da leggere.
L’opcode entra nel registro IR.
2
Decodifica
L’opcode identifica l’operazione
e gli eventuali operandi.
La Control Unit sceglie le fasi.
3
Esecuzione
Si muovono dati, si calcola
oppure si cambia il flusso.
Poi si passa all’istruzione seguente.
Il clock scandisce i passaggi; i salti possono cambiare la prossima istruzione.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 7
appunti / CPU 8-bit
Un primo programma · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 7 / 9
dal testo al risultato
Una somma, vista dall’interno.
LDI R0, 3
LDI R1, 5
MOV RA, R0
MOV RB, R1
ADD
MOV R2, RA
HLT
3 + 5 → R2
Carichiamo due valori nei registri.
Li trasferiamo in RA e RB.
La ALU somma e salva in RA.
Il risultato torna in R2.
Risultato atteso: R2 = 8.
HLT arresta l’esecuzione.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 8
appunti / CPU 8-bit
Gli strumenti · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 8 / 9
hardware e software si incontrano
Un laboratorio da esplorare.
1
Documentazione
ISA, linguaggio assembly
e guide ai circuiti.
2
Assembler in C
Converte i sorgenti assembly
in byte macchina e file di output.
3
Microcodice ed EEPROM
Generatore delle Control ROM
e programmatore con Arduino Mega.
4
Simulatore web
Esecuzione passo passo con vista
di registri, flag e memoria.
Il progetto è in evoluzione: simulazione e prove sulla board accompagnano lo sviluppo.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.

## Slide 9
appunti / CPU 8-bit
Da dove iniziare · progetto didattico
Serie didattica YouTube / CPU 8-bit
pag. 9 / 9
il prossimo esperimento
Scrivi un programma.
Segui i dati.
Capisci il circuito.
Parti da un esempio assembly nel simulatore web.
Avanza un’istruzione alla volta e osserva i registri.
Ritrova ogni passaggio nei blocchi hardware.
Un byte alla volta, dal circuito al codice.
Notes: Fonti: README.md; docs/isa.md; tools/assembler/README.md; tools/simulator-web/README.md del repository CPU 8-bit. Stile Graphite Notebook, beautiful-html-slides. Runtime HTML originale Zara Zhang, MIT. Font Caveat, SIL OFL 1.1.